1		 	Einrichtung: Institut für

Betriebsanweisung für spezielle Arbeitsverfahren

2	Arbeitsbereich: 					Arbeitsplatz: Gabelstapler

Stand: : 05/2008

3						Tätigkeit

Grünflächenbearbeitung

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

- Anfahren von Personen und Gegenständen (Sichteinschränkung)

- Herabfallende Transportgüter

- Umsturz des Staplers (schmale Spur)

- Unkontrollierte Bewegung durch unbefugtes Ingangsetzen

- Hohe Abgaskonzentration in der Fahrzeughalle

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Benötigte Maschinen, Anlagen und Geräte müssen sich in betriebsbereitem, ordnungsgemäßem Zustand befinden.

- Stapler nur durch ausgebildetes und schriftlich bestelltes Personal bedienen lassen.

- Einhaltung der Betriebsanweisung und der Stapler-Betriebsanleitung.

- Vorsichtig auf den zulässigen Wegen fahren.

- Keinen Personentransport vornehmen.

- Zur Lastaufnahme Gabeln vollständig einfahren.

- Last in tiefster Stellung bei zurückgeneigtem Hubmast verfahren.

- Bei versperrter Sicht ggf. rückwärts fahren und sich einweisen lassen.

- Beim Verlassen des Staplers Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen.

- An erhöhten Stellen nur mit Arbeitsbühne arbeiten (spezielle Betriebsanweisung).

- Vor Einfahren alle Hallentore öffnen. Sofort wieder herausfahren oder Motor abstellen.

6			Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

Siehe: ÖRTLICHER ALARMPLAN		Techn. Notruf alarmieren!	Tel.: 12666

Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

- Bei sicherheitsgefährdenden Störungen den Stapler stillsetzen und die Werkstatt verständigen.

- Unbeteiligte warnen.

- Besonders Vorkommnisse, z.B. Beinahe-Unfälle, dem Vorgesetzten und dem Sicherheitsbeauftragten melden.

7				Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- Vorhandene Notabschaltungen betätigen.

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit – Unfallstelle absichern.

- Erste Hilfe leisten - Unfall melden.

- Bei Personenschaden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der

- Durchgangsarzt aufzusuchen.

Ersthelfer: Hr. …						Tel.:

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C			Raum:

Betriebsarzt:							Tel.: 19300 oder 0641-4955330

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung:

Beim Einsatz von Maschinen/Anlagen sind entsprechend die Betriebsanweisungen für Maschinen/Anlagen zu beachten.

Beim Einsatz oder der möglichen Entstehung von Gefahrstoffen sind entsprechend die Betriebsanweisungen gemäß §14 GefStoffV zu beachten.