1

Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555

2Arbeitsbereich:						Arbeitsplatz:

Tätigkeit:							Stand:

3					Gefahrstoffbezeichnung

Klebstoffe für PVC auf THF-Basis

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

Die enthaltenen Lösemittel können die Haut entfetten und bei häufigem Hautkontakt zu Hautentzündungen führen. Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. 
Reizt die Atemwege, Augen. Kann die Haut reizen. 
Schwindel und Kopfschmerzen möglich. Augenschäden möglich. 
Das Produkt ist leichtentzündlich. 
Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). 
Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

In schlecht gelüfteten Räumen nur mit Absaugung arbeiten. 
Nur ex-geschützte Be-/Entlüftungsgeräte und funkenfreie Werkzeuge verwenden! Schlag und Reibung vermeiden! Arbeitsbereich abgrenzen. Schilder (Verbot offener Flammen, Ex-Gefahr) aufstellen! 
Gefäße nicht offen stehen lassen! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! 
Schriftliche Erlaubnis bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen! 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! 
Vorbeugender Hautschutz erforderlich. 
Produktreste nur mit geeignetem Reinigungsmittel von der Haut entfernen. Auf keinen Fall Lösemittel verwenden! Arbeiten bei Frischluftzufuhr, vor allem im Bodenbereich! 
Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! 
Produktgetränkte Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken!
Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! 
Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! 
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! 
Handschutz: Es gibt kein Handschuhmaterial, das gegen alle Lösemittel beständig ist. Handschuhe aus Butylkautschuk nur als Spritzschutz verwenden. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. 
Atemschutz:  Gasfilter A___ (braun) 
Bei Verwendung von acetonhaltigen Reinigern in engen Räumen und Behältern ohne
 Absaugung: Ausschließlich umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden!
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden: 
Körperschutz: Flammhemmende, antistatische Schutzkleidung!

6					Verhalten im Gefahrfall

siehe: Örtlicher Alarmplan			Techn. Notruf alarmieren!	Tel.: 12666

Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen!	Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

7						Erste Hilfe

- Vorhandene Notabschaltungen betätigen.

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten - Unfall melden.

- Bei Personenschäden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der

Durchgangsarzt aufzusuchen.

Ersthelfer:					Tel.:

Erste-Hilfe-Material:			Raum:

Betriebsarzt					Tel.: 19300 oder 0641-4955330

8				Sachgerechte Entsorgung

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 34062 beachten.

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung: