1

Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555

2 Arbeitsbereich: 	Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Umfüllenbrennbarer Flüssigkeiten	Stand: 08/2009

3					Gefahrstoffbezeichnung

Brennbare Flüssigkeiten

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

- Bildung explosionsgefährlicher Gas-Luft-Gemische möglich, in fast leeren Gebinden äußerst wahrscheinlich.

- Entwicklung leicht entzündlicher Dämpfe möglich.

- Dämpfe sind i. d. R. schwerer als Luft. Daher Gefahr durch „kriechende“ Dämpfe.

- Brandgefahr durch elektrostatische Aufladung bei Umfüllvorgängen.

- Dämpfe können reizend auf Augen und Atemwege wirken.

- Feine Verteilung der Flüssigkeit (Sprühverfahren) führt zur Absenkung des Flammpunktes.                  Gefahr

- Stoffe können berauschend, narkotisch und auf die Haut entfettend wirken und die Reaktionsfähigkeit herabsetzen.

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Behälter dicht geschlossen halten. Für gute Be- und Entlüftung des Raumes sorgen; im Abzug arbeiten.

- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen; Berührung mit den Augen, der Haut und Schleimhäuten vermeiden.

- Beim Umfüllen größerer Mengen (> 3 ltr.) Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absaugeinrichtung Atemschutz verwenden (bei ausreichender 
Frischluftzufuhr Halbmaske mit Filter A, sonst umluftunabhängigen Atemschutz verwenden)

- Von Zündquellen fernhalten.

- Persönliche Schutzausrüstung tragen (Korbbrille, Nitrilhandschuhe – Latexhandschuhe sind nicht ausreichend).

- Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen. Hautpflege nicht vergessen.

- Die Sicherheitsdatenblätter/Angaben der Hersteller zur jeweiligen Substanz sind zu beachten.

- Die Laborordnung der Justus-Liebig-Universität ist zu beachten.

6					Verhalten im Gefahrfall

siehe: Örtlicher Alarmplan				Techn. Notruf alarmieren!		Tel.: 12666

Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen!			Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!		Tel.:

- Verschüttetes oder ausgelaufenes Material mit Absorptionsmaterial aufnehmen; gut lüften.

- Verunreinigte Fußböden und Einrichtungen gründlich reinigen.

- Geeignete Löschmittel: Kohlendioxidlöscher.

7						Erste Hilfe

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten - Unfall melden.

- Bei Personenschäden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der Durchgangsarzt aufzusuchen.

- Nach INHALATION, Frischluftzufuhr, Atemwege freihalten, Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt betroffene Körperstellen mit reichlich Wasser spülen, benetzte Kleidung entfernen.

- Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten spülen, Augenarzt aufsuchen.

- Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, keine Neutralisationsversuche, Erbrechen vermeiden;
sofort Arzt aufsuchen.

Ersthelfer:	Tel.:

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C	Raum:

Betriebsarzt	Tel.: 19300 oder  0641-4955330

8				Sachgerechte Entsorgung

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 34062 beachten.

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung: