Datum:  12/09

BETRIEBSANWEISUNG

Elektrische Handwerkzeuge

Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Anwendungsbereich

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten bei Störungen

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Unterschrift Verantwortlicher:

Ersteller  T. Hecker-Medical GmbH-12/2009

# Text boxes

Diese Betriebsanweisung enthält allgemeine Regeln für das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen wie z.B. Stichsägen, Handkreissägen, Bohrmaschinen, Winkelschleifern u.ä. (auch Akku-Geräte).

Gefahren durch das Benutzen von elektrischen Handwerkzeugen ergeben sich durch elektrischen Strom, wegfliegende Werkstücke, außer Kontrolle geratenes Werkzeug, Schneiden, Quetschen, herabfallende Werkstücke, Aufwickeln durch drehende Werkzeuge, Lärm und Staub.

- Es darf nur zweckentsprechendes und überprüftes Handgerät und Zubehör verwendet werden.

- Vor der Benutzung eines neuen Gerätes die Gebrauchsanweisung lesen und beachten.

- In elektrischen Handmaschinen nur die dafür zugelassenen Werkzeuge einspannen (z.B. bei Schleif- und Trennscheiben).

- Elektrische Betriebsmittel nur bei sicherem Stand und noch zu bewältigendem Drehmoment mit beiden Händen führen.

- Schutzeinrichtungen nicht abmontieren oder blockieren.

- Werkstücke möglichst Festspannen

- In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen nur EX-geschützte Maschinen benutzen. Enganliegende Arbeitskleidung tragen. Je nach Arbeitsumgebung persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzhelm, Schutzschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille, Handschuhe (nicht bei drehenden Werkzeugen), etc.

- Vor Arbeitsaufnahme sind die Maschinen einer optischen Prüfung auf Beschädigung / Mängel zu unterziehen.

Schadhaftes Werkzeug und Zubehör sofort austauschen, der weiteren Benutzung entziehen bzw. von einer Fachkraft instandsetzen lassen.

Der nächste Vorgesetzte oder dessen Vertreter ist zu informieren.

- Informieren Sie sich vor Arbeitsbeginn, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.

- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste-Hilfe-Leistung wenn möglich einen Ersthelfer heranziehen.

- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden.

- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich dem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.

- Achten Sie darauf, dass über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

NOTRUF: 112

Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.

Es ist zu gewährleisten, dass nur geprüfte Werkzeuge und Geräte benutzt werden und diese regelmäßig  überprüft werden.