Einrichtung:

# Betriebsanweisung für Maschinen und Anlagen

Arbeitsbereich: 			Arbeitsplatz:

Tätigkeit: Umgang mit Leitern						Stand: 12.09

Maschine/Anlage

Leitern

3					Gefahren für Mensch und Umwelt

- Absturzgefahr von der Leiter.

- Gefahr durch Umstürzen, Abrutschen oder Kippen der Leiter sowie durch Leiternbruch.

- Gefahr durch herabfallende Gegenstände.

- Quetschgefahr beim Umgang mit Steh- oder Schiebeleitern.

4				Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Leitern dürfen nur nach dem für sie bestimmten Bauartverwendungszweck eingesetzt werden.

- Die Bedienungsanleitung des Herstellers sowie die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

- Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen ist ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten.

- Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben.

- Vor jeder Benutzung sind Leitern auf betriebssicheren Zustand prüfen (Standfüße, Stufen/Sprossen, Spreizsicherung).

- Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen oder unwirksam gemacht werden.

- Leitern sind auf festem, ebenem Untergrund standsicher aufzustellen (Anstellwinkel 65-75 °), ggf. für Höhenausgleich sorgen.

- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen halten – Abrutschgefahr!

- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten.

- Zulässige Tragfähigkeit nicht überschreiten.

- Im Bereich von Türen und Verkehrswegen Leitern gegen Umstoßen sichern oder Gefahrenbereich absperren.

- Leitern nur für Arbeiten geringen Umfangs (< 2 Std.) verwenden, ansonsten sind Gerüste zu benutzen.

- Leitern gegen Verschieben, Verrutschen und Umstürzen sichern, ggf. zweite Person beistellen.

- Anlegeleitern müssen mindestens 1 m über die Austrittstelle hinausragen.

- Nicht übermäßig weit seitlich hinauslehnen.

- Sperrige oder schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.

- Leitern und Tritte vor schädigenden Einflüssen schützen.

- Beim Transport von Leitern Mitarbeiter nicht gefährden.

- Wenn notwendig Halte- oder Auffanggurte verwenden.

5				Verhalten im Gefahrfall bzw. bei Störungen

Siehe: ÖRTLICHER ALARMPLAN			Techn. Notruf alarmieren!	Tel.: 12666

Feuerwehr/Rettungsdienst!	Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

- Schadhafte Leitern sind sofort der Benutzung zu entziehen. Keine provisorischen Reparaturen vornehmen!

- Vorgesetzten informieren, Instandsetzung veranlassen.

- Erneute Nutzungsfreigabe erst nach Prüfung durch den Sachkundigen.

6		Verhalten bei Unfällen mit Personenschaden, Erste Hilfe

- Personalrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten – Unfall melden.

- Bei Personenschaden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der Durchgangsarzt aufzusuchen.

Ersthelfer:                 				Tel.:

Erste-Hilfe-Material: DIN 13157 C			Raum:

Betriebsarzt						Tel.:

7					Wartung, Instandhaltung

- Auf Einhaltung der jährlichen Prüffrist achten.

- Die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen nur durch sachkundige, beauftragte Person durchführen lassen.

Datum:			Unterschrift - Leiter der Einrichtung: