Datum:  12/09

BETRIEBSANWEISUNG

Schleifbock

Verantwortlich:

Betriebsleiter

Arbeitsbereich:

Werkstatt

Anwendungsbereich

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Schleifen

Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Datum:

Ersteller

Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe

Instandhaltung; Entsorgung

Datum:

Unterschrift

Verantwortl.:

Ersteller  T. Hecker-Medical GmbH-12/2009

# Text boxes

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten am Schleifbock.

Gefahren für den Menschen

- Die beim Schleifen entstehenden Schleiffunken gefährden besonders die Augen.

- Zerspringende Schleifkörper können schwere Verletzungen verursachen.

- Fehlverhalten kann zu Werkzeugbruch führen.

- Die verwendeten Schleifmaschinen sollten regelmäßig durch eine sachkundige Person bezüglich der Einrichtung überprüft werden.

- Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten, fachkundigen Personen durchgeführt werden.

Technische Schutzmaßnahmen

- Schleifkörper ordnungsgemäß aufspannen und gleich große, zur Schleifmaschine gehörende Spannflansche verwenden.

- Gegebenenfalls elastische Zwischenlagen verwenden

- Vor dem Aufspannen Klangprobe vornehmen

- Nur gekennzeichnete Schleifmaschinen und Schleifkörper verwenden

- Kennzeichnung für erhöhte Umfangsgeschwindigkeiten beachten: zusätzlicher Farbstreifen.

- Entsprechend der auszuführenden Arbeit den richtigen Schleifkörper auswählen

Organisatorische Schutzmaßnahmen

- Wechseln bzw. Aufspannen von Schleifkörpern nur von unterwiesenen Personen ausführen lassen.

- Schleifkörper und Spannwerkzeuge auf erkennbare Mängel überprüfen. Probelauf durchführen; sich dabei seitlich außerhalb des Gefahrenbereichs aufhalten.

- Schutzhaube und Werkstückauflage entsprechend der Schleifkörperabnutzung regelmäßig nachstellen.

- Drehzahl der Maschine mit der zulässigen Umdrehungszahl des Schleifkörpers vergleichen; sie darf nicht höher sein als die des Schleifkörpers.

Persönliche Schutzmaßnahmen

- Schutzbrille bzw. Schutzhaube und Gehörschutz benutzen.

- Bei auftretenden Störungen oder fehlerhaften Schleifscheiben oder Abdeckungen ist die Maschine stillzusetzen und der nächste Vorgesetzte zu verständigen.

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort

- Selbstschutz beachten; Verletzte bergen

- Den Verletzten beruhigen; Ausgebildeten Ersthelfer hinzu ziehen

- Die Unfallstelle sichern; der nächste Vorgesetzte ist zu informieren.

- Ruhe bewahren       Notruf:   112

- Erste Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen werden.