1

Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV/TRGS 555

2Arbeitsbereich:						Arbeitsplatz:

Tätigkeit:							Stand:

3					Gefahrstoffbezeichnung

Kühlschmierstoffe, wassermischbar, aromatenarm

4				Gefahren für Mensch und Umwelt

Einatmen von Mineralöldämpfen und Aufnahme über die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. 
Die in der Gebrauchtemulsion entstehenden N-Nitrosamine können Krebs erzeugen. 
Einige Inhaltsstoffe (z.B. Konservierungsstoffe) können bei empfindlichen Personen zu 
Reizungen und allergischen Reaktionen führen. 
Reizt die Atemwege, Augen, Haut. 
Die enthaltenen Emulgatoren bzw. Tenside können die Haut entfetten und bei häufigem Hautkontakt zu Hautentzündungen führen. Gesundheitsschäden möglich (Kontaktekzeme und Ölakne, Hauterkrankungen durch feste Verunreinigungen, z.B. scharfkantige Metallspäne). 
Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten.
KSS-getränkte Putzlappen in verschließbaren Behältern aus feuerfestem Material sammeln. 
Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). 
Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!

5			Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! 
Kriechende Dämpfe können in größerer Entfernung zur Entzündung führen! 
Werkstücke und Maschinen nicht mit Druckluft abblasen.
Zur Vermeidung der Freisetzung von Dämpfen Spänebehälter abdecken! 
Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Vorbeugender 
Hautschutz erforderlich. 
Bei Dämpfen mit Absaugung arbeiten!
Produktreste von der Haut entfernen! 
Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen!
Hände nicht mit Kühlschmierstoffen reinigen! 
Zum Abtrocknen der Hände saubere Textil- oder Papierhandtücher verwenden – keine Druckluft! 
Hautpflegemittel verwenden! 
Putzlappen nicht in die Taschen der Arbeitskleidung stecken! 
Gefäße nicht offen stehen lassen! 
Verunreinigte Kleidung wechseln!       Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! 
Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!
Beschäftigungsbeschränkungen beachten!
Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille!
Handschutz: Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Schutzhandschuhe dürfen getragen werden beim
Umgang mit Kühlschmierstoffkonzentraten – z.B. Ansetzen der Emulsionen – bzw. bei der Reinigung 
von außer Betrieb genommenen Maschinen. Maschine gegen unbefugtes Einschalten sichern! 
Bei Arbeiten an Maschinen mit rotierenden Werkstücken oder Werkzeugen keine Schutzhandschuhe tragen.
Atemschutz: Bei erhöhter Aerosol- oder Dampfbildung: Kombinationsfilter A__-P2 (braun-weiß)
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden:
Körperschutz: Enganliegende Arbeitsschutzkleidung tragen. Beim Verdünnen oder Abfüllen: Kunststoffschürze!

6					Verhalten im Gefahrfall

siehe: Örtlicher Alarmplan			Techn. Notruf alarmieren!		Tel.: 12666

Ausbreiten/Verteilen des Stoffes begrenzen!	Feuerwehr/Rettungsdienst!			Tel.: 112

Polizei alarmieren!		Tel.: 110

Vorgesetzten informieren!	Tel.:

7						Erste Hilfe

- Vorhandene Notabschaltungen betätigen.

- Personenrettung unter Beachtung der Eigensicherheit.

- Erste Hilfe leisten - Unfall melden.

- Bei Personenschäden ist ein Eintrag ins Verbandbuch (GUV-I 511-1) vorzunehmen und ggf. der

Durchgangsarzt aufzusuchen.

Ersthelfer:						Tel.:

Erste-Hilfe-Material:					Raum:

Betriebsarzt						Tel.: 19300 oder 0641-4955330

8				Sachgerechte Entsorgung

- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Besondere Anweisungen des Zwischenlagers für Chemische Abfallstoffe, Tel. 34062 beachten.

Datum:			Unterschrift Leiter der Einrichtung: