Hygieneplan

| WAS | WANN | WOMIT | WIE | Verantwortliche Person |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hygienische Händedesinfektion | vor Arbeitsaufnahme; vor dem Waschen nach Arbeitsunterbrechung oder Arbeitsende | Händedesinfektionsmittel: Spitaderm Einwirkzeit: 1 min | einreiben, trocknen lassen | Jede Person |
| Instrumente: thermolabil | Nach Gebrauch oder nach kurzer Lagerung | Präparat: Gigasept Dosierung: 5% Einwirkzeit: 1 h | in Desinfektionsmit-tellösung einlegen (vollständig eintau-chen) | Jeder Nutzer |
| Instrumente: allgemein | nach Gebrauch | autoklavieren Temperatur: 121 °C Dauer: 20 min |  | Jeder Nutzer |
| Werkbänke | nach Gebrauch; bei Kontamination | Präparat: Freka nol Dosierung: konz. Einwirkzeit: 15 min | feucht wischen, trocknen lassen | Jeder Nutzer |
| Zentrifugen | nach Gebrauch; bei Kontamination | Präparat: Freka nol Dosierung: konz. Einwirkzeit: 15 min | ggf. erregerhaltiges Material mit saug-fähigem Material aufnehmen und als GVO-Abfälle behan-deln; Innenraum und Rotor mit Desinfek-tionsmittel feucht abwischen, trocknen lassen; Rotor bei Bedarf in gebrauchs-fertige Desinfektions-mittellösung einlegen | Jeder Nutzer |
| Arbeitsflächen | nach Gebrauch bei Kontamination | Präparat: Freka-nol Dosierung: konz. Einwirkzeit: 15 min | feucht wischen, trocknen lassen | Jeder Nutzer |
| Oberflächen von Geräten und Inventar | nach Gebrauch bei Kontamination | Präparat: Ethanol Dosierung: 80% Einwirkzeit: 15 min | feucht wischen, trocknen lassen | Jeder Nutzer |
| Fußböden | bei Kontamination | Präparat: Tegodor Dosierung: 1% Einwirkzeit: 30 min | feucht wischen, trocknen lassen; falls erforderlich kennzeichnen und absperren | Jeder Nutzer |
| Schutzkleidung a) nach Kontamination | sofort | Bacillol / Descosept (konz.) oder: autoklavieren 121°C, 20 min. | anfeuchten und über 5 min feucht halten danach mit b) waschen | Jeder Nutzer |
| b) ohne Kontamination | bei Bedarf (wöchentlich, sammeln) | übliche Waschmittel | bei 95°C waschen | Reinigungspersonal, Wäscherei |
| Abfälle: | nach jedem Experiment bzw. zum Tagesende | in geeigneten Behältern autoklavieren Temperatur: 121 °C Einwirkzeit: 20 min | sammeln nach dem Autoklavieren gemäß Kapitel Entsorgung abgeben | Jeder Nutzer |

Nur Mittel und Methoden verwenden, die geeignet sind und die in der jeweils aktuellen Ausgabe einer der folgenden Listen aufgeführt sind:

1.	Liste der von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) als wirksam befundenen 	Desinfektionsverfahren

2.	Liste der vom Robert Koch-Institut anerkannten Desinfektionsmittel und Verfahren

3.	Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft für die Tierhaltung